台州市建设工程造价管理业务研讨会会议纪要

台建价［2015］12号

根据《关于全面征集〈浙江省建设工程计价依据（2010版）〉和工程量清单计价计量规范存在问题的通知》，市建设工程造价管理处、市建设工程造价管理协会于8月13日在临海组织召开造价专家例会，讨论前期收集的造价问题，现以会议纪要形式予以公布（详见附件）。广大造价从业人员在计价过程中可参考使用，对“解答意见”在实际应用中如有新的问题和意见，请以书面形式或电子邮件反馈我处。省、市造价管理机构有新颁布补充定额及定额解释等规定的，以新颁布的相关规定为准。

联系人：肖新颖          电话：88518022

传真： 88527350        邮箱：113833784@qq.com

附件：造价问题及解答意见（第3期）.doc

台州市建设工程造价管理处

台州市建设工程造价管理协会

2015年9月15日

| 附件： 造价问题及解答意见（第3期） |
| --- |
| 序号 | 问题 | 解决建议 |
| 房屋建筑专业 |
| 1 | 第一章土石方工程说明八-4条：“挖掘机在垫板上进行工作时，定额系数乘以系数1.25，铺设垫板所增加的工料机械费用按每1000m3增加230元计算。”计价时对适用范围有疑义。 | 有合同约定的先按合同约定，无约定的根据业主签证，无签证的根据业主或监理批准的施工组织方案计算。 |
| 2 | 第二章：2-137~2-140定额中的现浇现拌混凝土C20（16）是否有误？ | 应将定额中的现浇现拌混凝土C20（16）换算成1：2.5：2喷射混凝土。 |
| 3 | 非防水结构砼剪力墙采用对拉螺杆穿管施工，对拉螺杆拆除后，穿管洞的清理、填塞，费用如何计算？ | 不计算。 |
| 4 | 砖砌体与钢筋砼柱连接处拉结筋，施工过程中修改为后植筋，能否按定额规定计算？ | 墙体Ф6.5拉结筋套用定额4-440乘系数0.2。 |
| 5 | 对于钢结构厂房，墙面檩条、拉条，支撑等，是套用钢墙架定额还是按各自对应定额子目套取？钢墙架如何定义？ | 各自套。墙架一般是指柱与柱之间连接的墙体，安装墙面板与门、窗用的。 |
| 6 | 钢结构中钢管拉杆、角钢斜撑、圆钢拉条等油漆按展开面积计算还是按重量计算套用其他金属面定额？ | 按展开面积计算。 |
| 7 | 彩色水泥瓦直接采用水泥砂浆满铺粘贴（一般砂浆厚度为30-40左右），套用什么子目比较合适？ | 可套7-18,砂浆换算。 |
| 8 | 9-65砖砌台阶定额子目工作内容已有抹灰工序，若面层采用水泥砂浆，是否应另套10-123水泥砂浆台阶面定额子目？ | 另套。 |
| 9 | 第十章：说明二十一、零星装饰项目适用于楼梯、台阶侧面装饰及0.5m2以内少量分散的楼地面装修项目。 | 台阶侧面装饰并入台阶内. |
| 10 | 设计对抹灰工程滴水线、分隔线、踢脚线及挡水线明确采用嵌成品塑料线条的，是否能套用15-65塑料线条定额子目计算？ | 设计图纸中以塑料线条作为分隔线条可按定额计算，其余合同中未约定的不计算。 |
| 11 | 第十一章：103页，工作内容：定位、弹线、安装龙骨等。 | 应改为：定位、弹线、制作、安装龙骨等。 |
| 12 | 第十一章 墙柱面工程说明七：“阳台、雨蓬、檐沟抹灰包括底面和侧板抹灰；”定额对阳台与阳台栏板分界以及对如安装铝合金玻璃栏板下口砼翻边的抹灰是否包括在阳台抹灰内没明确，如何划分计算？ | 阳台栏板（含翻边）与阳台抹灰均以阳台板结构面为界，以下的包括在阳台抹灰内，以上的另外计算。 |
| 13 | 第十一章 墙柱面工程抛光砖干挂时，套用石材干挂定额，人工、辅材如何调整？ | 按定额子目直接套用。 |
| 14 | 天棚工程中金属板、玻璃、石材面板开灯孔、检修孔等孔洞，如何计算？ | 发生时按实签证结算。 |
| 15 | 对于木质防火门在门扇上做防火玻璃是否可增加费用？ | 《台州造价》中发布的木质防火门信息价未考虑在门扇上做防火玻璃费用，发生时可参考定额中相关说明增加费用或签证结算。 |
| 16 | 外墙真石漆可否套用14-169仿石涂料定额子目？ | 不能套用。仿石涂料与真石漆施工工艺不同，涂料工艺要较真石漆复杂，施工费要高。真石漆暂无定额子目，编制工程预算时按市场价计入。 |
| 17 | 定额下册P205页，表格最下方备注“防水腻子近二遍”是否“近”应为“按” | 是 |
| 18 | 非承包人原因落地式外脚手架下不能回填或基坑回填后不能满足脚手架基底承载力要求，而采取的加固施工工艺（如从地下室侧板采用钢砼悬挑梁及联系梁方式），如何计算？ | 如非承包人原因脚手架下不能回填或按规范要求分层压实后的基础不能满足落地式脚手架基础要求而采取的加固方案，经审批后，应予计取相关费用。 |
| 19 | 第十六章脚手架工程说明第四（11）点，构筑物高度起算点，为基底还是自然地坪？ | 基础顶面标高。 |
| 20 | 洞库照明费问题：地下室以及采光面积小于室内平面面积2.5%的库房、暗室二次装饰项目，洞库照明费如何计算？ | 不计。 |
| 21 | 下册第313页说明第一点第5小点：高速卷扬机组合井架固定基础，按塔式起重机固定基础计算。在什么情况下可计算高速卷扬机组合井架固定基础费用？ | 目前定额考虑的垂直运输方案中垂直运输机械无高速卷扬机组合井架，因此不需计算此基础费用。 |
| 22 | 工料法预算时塔式起重机、施工电梯基础定额按座计，工程结算是否可按经监理或建设单位审批施工方案调整成砼、钢筋、模板等定额子目计价？ | 合同中规定不能调整外，结算可按批准的施工方案并结合实际施工计算，编制工程招标控制价或预算时，可参照其它工程施工方案，按独立基础计算。 |
| 23 | 塔吊塔高取定问题：塔吊塔高如何取定？ | 按建筑物、构筑物结构最高点加5米，作为塔高。 |
| 24 | 《台州造价》中发布的人防门价格信息未含安装费，安装费如何算法？ | 未发布补充定额前，编制招标控制价时建议根据工程规模安装费按人防门价格10～15%计算，工程结算按合同约定，合同未约定的签证结算。 |
| 25 | 采用工料单价表计价的总价下浮项目，而且在图纸不完整情况下招投标的工程，结算时机械进退费及安拆费如何计算？ | 有合同约定的先按合同约定，无约定的根据业主签证，无签证的根据业主或监理批准的施工组织方案计算。 |
| 26 | 《台州造价》商品砼市场价格信息附注：运距计取是按 “进1法”还是“4舍5入法”取整，计算公里数？ | 按“进1法”计算，即7.1公里按8公里计算。 |
| 27 | 采用工程清单计价时，施工单位所采用的施工工艺与清单描述的特征不一，引起工程造价变化： 如：某工程桩基，工程量清单采用冲击成孔工艺，但施工单位根据工程地质情况，采用旋挖成孔工艺，可否调整工程造价？ | 如实际施工工艺与清单描述不一致，应办理工程变更，根据变更内容调整或重新确定综合单价。 |
| 28 | 建议在工程清单编制前由业主委托有资质的施工、监理或项目管理公司编制“常规的、且符合工程所在地实际情况的施工组织设计或施工专项方案”，并经业主聘请的专家评审（特别是大中型及较复杂的项目），以确保工程清单编制合理可行。 | 咨询企业应在平时工作中积累、收集相关的专项方案数据，如高大支模架、土方、基坑排降水、塔吊基础等专项方案，作为编制工程量清单时暂定方案，并在编制说明中说明。对按暂定方案编制清单或招标控制价的项目，建议单价按综合单价报价口径，工程量可按经审批的实际方案调整。 |
| 安装专业 |
| 1 | 无脚手架情况下的亮化工程：安装在建筑物外立面的灯具、管、线，人工费要不要调整，怎样计算脚手架、安全费用？ | 根据具体情况按合同或签证计算。 |
| 2 | 第十三册：预算编制时，层高大于20m的超高增加费怎样计算？(第十三册定额中：第五册至第十册超高增加费，最高按20m编制） | 根据具体情况按合同或签证计算。 |
| 3 | 第九册9-87子目：消防水炮安装执行湿式报警装置定额子目，人工*1.3系数，辅助材料及法兰片是否要调整用量； （1、湿式报警装置包含：湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。 2、根据08S208消防水炮图集,消防水炮、水流指示器、电动蝶阀、闸阀组成） | 不调整。 |
| 4 | 安装超过5米以上灯和管线如何计取超高费？ | 第四册第十三章说明第三点已明确，按第十三册《措施项目工程》的相关规定计算。 |
| 5 | 卫生间卫生洁具结构预埋时，施工单位普遍采用成品塑料防水套管预埋较多，如大便器采用DN100*100；地漏采用DN50*100；台盆采用DN50*50，等，现在没有相对应套价定额；10定额只有塑料套管安装，是不带翼环塑料短管安装，主材按0.18米计算， 如执行第八册刚性防水套管安装子目，定额基价*系数0.3,塑料防水套管主材另计，是否合适？ | 可以置换。 |