台州市建设工程造价事务中心

台州市建设工程造价管理协会

台建价[2019]21号

关于发布台州市建设工程造价问题解决

参考意见的通知

各有关单位：

为做好新版计价依据贯彻实施，提升我市造价业务管理水平，更好服务工程建设，市建设工程造价事务中心、市建设工程造价管理协会组织召开了造价问题专家例会。针对近段时间汇总的相关造价问题，经专家评审形成一致意见，现予以发布（详附件）。造价从业人员在工程计量、计价过程中可参考使用，在使用过程中的问题请与我们联系，联系人：郑静，电话：88518022，邮箱：514163380@163.com

省、市造价管理机构有新颁布的补充定额及定额解释等规定的，以新颁布的为准。

附件：造价问题参考意见（第7期）

台州市建设工程造价事务中心

台州市建设工程造价管理协会

2019年8月9日

造价问题及解决参考意见(第7期)

| 序号 | 问题 | 解决参考意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二次装饰工程遇到采光面积小于2.5%的大型商场、库房、暗室等，洞库照明费如何计算？ | 单独发包的二次装工程，遇采光面积小于2.5%的大型商场、库房、暗室等，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）总说明第十一条计算规则乘系数0.5。 |
| 2 | 场地塘渣回填如何计价？ | 可参考套用《浙江省市政工程预算定额（2018版）》第二册“2-68路基填筑塘渣”定额子目,塘渣消耗量调整为1.85t/m3。 |
| 3 | 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）第19章说明第九条“装配整体式混凝土结构垂直运输费套用相应定额子目乘系数1.40”，地下室部分是否也要乘系数，不同装配率所乘系数是否不同？ | 地下室部分不乘系数，不同装配率均按该系数。 |
| 4 | 《浙江省建设工程计价规则（2018）》“房屋建筑与装饰工程施工取费费率”中规定采用装配整体式混凝土工程不同的PC率“企业管理费、利润、施工组织措施费、规费”等乘以相应系数。是否整体工程均要乘？桩基础、装饰工程等专业工程发包是否均要乘？附属建筑工程的安装工程要否乘？ | 包括地上、地下结构工程（含桩基、基坑围护）及相应的装饰工程，均要乘该系数，安装工程不乘系数；但桩基础、装饰工程等不涉及装配整体式混凝土的专业工程发包，不乘该系数。 |
| 5 | 静钻根植桩施工的桩基如何计价？ | 可参考宁波市建设工程造价管理处发布的《宁波市静钻根植桩补充定额（2018版）》（甬建价（2019）13号）计价。 |
| 6 | 编制招标控制价时基坑围护中钢格构柱拆除残值回收如何计价？ | 编制招标控制价时，钢材回收费用按钢格构柱材料费的20%计算， 钢材切割、场内运输、堆放等费用不另计算。 |
| 7 | 编制招标控制价时基坑围护的砼冠梁、支撑梁、连梁板等拆除时，拆除机械与第16章定额子目考虑机械不同是否要调整？钢筋回收如何计价？ | 拆除机械实际与定额不同不调整；编制招标控制价时，钢筋回收的工程量按砼冠梁、支撑梁、连梁板等钢筋回收费用按钢筋材料费的20%计算，钢筋切割、场内运输、堆放等费用不另计算。 |
| 8 | 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）第十八章脚手架定额，3.6m以内的天棚与内墙单独装饰脚手架如何计算？ | 单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙、天棚饰面脚手架，可按相应单项脚手架定额及有关规定计算脚手架费用，其中：内墙饰面脚手架按高度在3.6m以内脚手架定额，人工乘以系数0.6、材料乘以系数0.3；天棚饰面脚手架按满堂脚手架基本层定额，人工乘以系数0.4、材料乘以系数0.1。 |
| 9 | 单独二次装饰工程管线敷设时，砖（砌块）刨沟槽可否参考《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》第十三册混凝土刨沟槽13-1-142~13-1-146定额子目？ | 可参考相应定额子目乘系数0.3计算。 |
| 10 | 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》的伸缩缝定额中沥青玛蹄脂“缩缝”无定额子目，发生时如何计算? | 沥青玛蹄脂“缩缝”可参考2-217伸缝沥青玛蹄脂子目，其中人工乘系数0.8, 材料、机械乘系数0.5。 |
| 11 | 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》第一册定额1-282、1-283子目人材机消耗量是否有误？ | 应有误，待省站勘误后再使用。发生该内容时另套用相近定额。 |
| 12 | 《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》混凝土钻（冲）孔灌注桩成孔时，由地质条件原因，根据施工图纸或批准的施工方案，需采用长钢护筒，且另配备护筒打拔专用机械施工，钢护筒打拔费用如何计算? | 长钢护筒另配备打拔专用机械施工的，可参考《浙江省市政工程预算定额（2010版）》相关定额子目计价，钢护筒工程量计算时应扣除原成孔定额子目已包含每根桩2m钢护筒的长度；对采用钢护筒（单根桩扣除2m）的长度范围，套用成孔定额时还应扣除定额消耗量中的“粘土”用量。 |
| 13 | 《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》水泥搅拌桩2-121“水泥掺量每增减1%” 定额子目，当水泥掺量减少>4%后，则2-118、2-119子目中“水”消耗量为负数，应如何处理？ | 定额子目2-121“水泥掺量每增减1%”材料消耗量中“水”改为0。市政定额也同。 |
| 14 | 高标号C40~C60商品砼，配合比骨料采用青石整形石、淡水砂或超高泵送对塌落度有特殊要求等，商品砼供应企业报价与所发布信息价中相应砼价格差距较大 ，所发布信息价砼价格是否包含相关费用。 | 高标号C40~C60商品砼，设计及批准的施工方案有采用整形石骨料、砂、塌落度等砼配合比有特殊要求的，其商品混凝土价格应根据市场 实际情况另确定价格。 |

# Text boxes

文件