台州市建设工程造价事务中心

台州市建设工程造价管理协会

台建价[2020]3号

关于发布台州市建设工程造价问题及解决

参考意见的通知

各有关单位：

为做好新版计价依据贯彻实施，提升我市造价业务管理水平，更好服务工程建设，市建设工程造价事务中心、市建设工程造价管理协会组织召开了造价问题专家例会。针对近段时间汇总的相关造价问题，经专家讨论形成一致意见，现予以发布（详附件）。造价从业人员在工程计量、计价过程中可参考使用，在使用过程中的问题请与我们联系，联系人：郑静，电话：88518022，邮箱：514163380@163.com

省、市造价管理机构有新颁布的补充定额及定额解释等规定的，以新颁布的为准。

附件：造价问题及解决参考意见（第8期）

台州市建设工程造价事务中心

台州市建设工程造价管理协会

2020年2月21日

造价问题及解决参考意见（第8期）

| 序号 | 问题 | 解决参考意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小城镇综合整治街景立面改造所涉及的外墙工程、外立面改造工程等均处于镇里主要街道，人流、车流较聚集，且须保证住户生活、商铺营业、办公楼里工作人员工作、人车通行等不受影响，合同约定按浙江省2010版建设工程相关定额计价时，“安全文明施工费”能否按“市区临街工程”取定？外墙工程主要工程内容为：外立面的基层清理、修整，外墙涂料面层、商铺门头制作或修整等，其外墙脚手架如何套用定额？ | 根据小城镇综合整治街景立面改造施工的实际情况，“安全文明施工费”宜按“市区临街工程”取定。 |
|  |  | 外墙脚手架套用浙江省2010版建筑工程预算定额“外墙脚手架”相应子目计价时，人工乘以系数0.6，材料乘以系数0.3。 |
| 2 | 小城镇综合整治街景立面改造所涉及的外墙工程、外立面改造等工程，合同约定采用浙江省2010版建设工程相关定额计价时，其垂直运输费如何计算？ | 垂直运输费如合同未约定具体计价方法的，应根据现场实际情况签证结算；或按外墙脚手架工程量为基数，套用相应垂直运输定额乘0.2系数计算。 |
| 3 | 边坡防护工程，合同约定按浙江省2010版预算定额计价，涉及预应力锚索成孔、注浆、钢铰线如何计价？ | 《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》没有预应力锚索成孔、注浆、钢铰线锚索（杆）等相应定额子目，可参考《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）等有类似定额子目的专业定额确定工料机消耗量，并结合工程合同计价。 |
| 4 | 混凝土灌注桩基础施工时，针对施工现场不具备设立泥浆固化装置条件，要求将泥浆运至泥浆固化企业进行集中固化的，应如何计价？如采用现场固化，固化费用按浙江省2018版各专业定额中相关子目计算，其现场泥浆固化机械进退场、安拆费是否还能否按“造价问题及解决意见（第5期）”中的意见计算？ | 1.编制招标工程量清单时，应通过实地调查，确定泥浆固化方式。工程量清单描述时应区分“现场固化”还是“集中固化”，且不应约定包干； 2.浙江省2018版定额子目，是按“现场固化”考虑；采用集中固化时应计算泥浆池建拆、工地至泥浆集中固化场所间泥浆运输，集中固化费用（含固化土方外运处置）按市场价计算。 3.经批准的施工方案与招标清单中的泥浆固化方式不同，如合同中无特别约定，工程价款结算时应予调整。 4.编制招标控制价及按定额结算时，现场泥浆固化机械进退场、安拆费可按50000元/次计算。 |
| 5 | 当前随着城市建设管理需要，相关部门对城区道路、工程车及建筑碴土处置场地的管理日趋规范，且部分区域土方处置常涉及跨县（市、区）处置。建筑碴土、泥浆的处置费用越来越高，工程招标时工程量清单描述或合同一般均约定该项费用不调整。建议该项费用不应在招标时包死，应能根据实际情况调整。 | 1.工程招标时不宜将土方外运、处置费用设定为包干不调整。编制招标工程量清单时应将土方开挖与土方外运、处置分别列项；通过实地勘查确定外运距离，在清单描述中载明。 2.编制招标控制价时应充分调查工程所在地的土方外运、处置市场价格，确定合理的综合单价。 3.投标人投标报价时，应充分调查土方外运、处置的市场价格，根据招标工程量清单、招标文件及所附合同条件，充分分析后报价。如招标条件与市场实际存在较大差距的，应在招标文件规定时间内向招标人或招标监管机构提出。 |
| 6 | 浙江省2010版及2018版建筑工程预算定额“墙柱面工程”说明中，“墙面抹灰定额子目，除定额另有说明外均按厚度20mm、三遍抹灰取定。”如施工图纸中抹灰层厚度<20mm，未注明抹灰遍数，则除了换算抹灰层厚度外，是否换算抹灰人工？ | 砂浆厚度调整抹灰遍数按施工图纸注明遍数计算；如施工图纸中未注明抹灰遍数，套定额时抹灰砂浆厚度14mm(含14mm)以内按两遍计算, 14mm~20mm按三遍计算，按定额规定换算人工。 |
| 7 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)第十二章说明中“柱(梁)面一般抹灰”未说明砂浆厚度、遍数及无每增减1mm子目内容，如何换算？ | “柱(梁)面一般抹灰”的砂浆厚度、遍数及与定额不同时的换算方法同“墙面抹灰”， 每增减1mm套用12-3。 |
| 8 | 设计施工图纸中的混凝土面砂浆面层，实际未施工，在混凝土表面打磨修整，批胶水黑水泥或满批腻子，再施工腻子基层，该如何计价？ | 设计施工图纸中的混凝土面砂浆面层，实际未施工，则扣除砂浆层；对混凝土面打磨修整后，批黑水泥或满刮腻子，按每增加批刮腻子一遍计算；实际有施工塑料护角线条则另计算材料费。 |
| 9 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)，第十二章幕墙后置铁件12-180子目,镀锌铁件消耗量是否可调整？ | 按实际计算重量，加1%损耗进行调整。 |
| 10 | 浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)，第十七章 贮水(油) 池模板子目,有防水要求的池壁采用止水对拉螺栓时, 如何调整。 | 钢支撑用量乘0.9；止水对拉螺杆套用2018市政定额1-280子目；如发生墙面螺栓赌眼等按地下室外墙定额规定计算。 |
| 11 | 塔吊等的混凝土基础，由不同工程具体做法差异较大，特别是须吊装PC构件的塔式起重机，能否按实际施工方案计价？ | 1.塔吊等的混凝土基础作为施工技术措施项目，在编制招标工程量清单时，宜按“现浇混凝土基础”的规则列项； 2.编制招标控制价时，可按类似方案暂定工程量；无类似方案，吊装PC构件的单个塔吊基础按以下暂定工程量：C30混凝土基础7×7×1.5m，C15混凝土垫层，HRB400钢筋5T。工程结算时，如合同未约定不调整，则根据批准的施工方案计算； 3.采用定额计价工程如合同无约定的，可按批准的施工方案计算。 |
| 12 | 浙江省市政工程预算定额（2018版）第六册排水工程第四章给排水构筑物现浇钢筋混凝土池脚手架如何计算？ | 可参照浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版) 相关规则计算。 |

# Text boxes

文件