台州市建设工程造价事务中心

（台州市建设工程招标投标事务中心）

台州市建设工程造价管理协会

台建造招〔2021〕11号

关于发布台州市建设工程造价问题及解决

参考意见的通知

各有关单位：

为提升我市造价业务管理水平，为工程计价过程中的问题提供解决参考意见，更好服务工程建设，市建设工程造价事务中心、市建设工程造价管理协会组织召开了造价问题专家例会。针对近段时间汇总的相关造价问题，经专家讨论形成一致意见，现予以发布（详附件）。造价从业人员在工程计量、计价过程中可参考使用，在使用过程中的问题请与我们联系，联系人：陈盛伟，电话：88518022，邮箱：563532413@qq.com。

省、市造价管理机构有新颁布的补充定额及定额解释等规定的，以新颁布的为准。

附件：造价问题及解决参考意见（第9期）

台州市建设工程造价事务中心

（台州市建设工程招标投标事务中心）

台州市建设工程造价管理协会

2021年7月1日

造价问题及解决参考意见（第9期）

| 序号 | 问题 | 解决建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）计价，预制混凝土叠合板安装，套用《浙江省工业化建筑工程计价定额》X1-5叠合板安装子目。实际施工时，采用类似现浇混凝土板模板支撑体系，板底以支撑顶部复合木模搁置，费用如何计算？ | 预制混凝土叠合板安装时，遇板底支撑体系采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的，其费用按以下方法进行调整： 1.套用《浙江省工业化建筑工程计价定额》X1-5叠合板安装子目时，扣除定额内松板枋材、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑的用量，人工消耗量乘以系数0.75； 2.叠合板安装所需模板工程量按叠合楼板面积乘以系数0.65计算，套用4-174现浇混凝土板复合木模定额，如支模高度超过3.6m按支模超高相应子目计算；叠合楼板之间的后浇混凝土板带模板不另计算； 3.相邻叠合楼板的现浇混凝土梁模板按现浇混凝土梁模板套用定额，不乘系数。 |
| 2 | 按《浙江省市政工程预算定额》（2010版）计价时，施工沿线的临时围档（护栏）、临时道路(施工便道)、监控费用等如何计算？ | 《浙江省市政工程预算定额》（2010版）配套的施工组织措施费的工作内容，未包括施工沿线的临时围档（护栏）、临时道路(施工便道)、监控费用等，发生时按经批准的施工方案按实计算费用。 |
| 3 | 工程土方、泥浆的外运及处置费对工程造价影响较大，工程招标时发包人提供的工程量清单中土方的开挖、外运、处置及泥浆外运、处置未分开编列清单子目，由土方（泥浆）处置点变化，调整综合单价较难，建议分开编列子目。 | 建设工程项目编制工程量清单及招标控制价时，土方工程涉及土方（泥浆）需外运及处置的，应按土方开挖装车、土方外运与处置、泥浆外运与处置分别编列子目，在项目特征栏中应描述土方（泥浆）的处置地点；并在专用合同条款中约定，施工时土方（泥浆）的处置地点与招标时考虑的处置地点不同，调整综合单价。 |
| 4 | 混凝土预制桩及钢管桩施工时，需施工应力释放孔，套用浙江省建设工程各专业预算定额（2018版）时，该应力释放孔如何计算？ | 应力释放孔的成孔可参考长螺旋钻机成孔定额子目计算，竹笼等另计算。 |
| 5 | 基坑围护工程中使用拉森钢板桩、钢管桩组合围护时，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）计价钢管桩打拔如何计价？ | 钢管桩打拔套用钢板桩打拔定额子目，相应人工、机械消耗量乘系数2.5；钢管桩打拔损耗量按拉森钢板桩数量。 |
| 6 | 《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释》（一）（浙建站定[2019]77号）第一条第11点中的答（1）关于PC率（预制率）的计算方法是否与浙江省住房和城乡建设厅印发的《工业化建筑评价导则》（ 建设发〔2016〕32号）第4.1.2条计算方法一致？ | PC率（预制率）的计算方法与浙江省住房和城乡建设厅印发的《工业化建筑评价导则》（ 建设发〔2016〕32号）中第4.1.2条计算方法一致，PC率（预制率）为预制构件混凝土体积与叠合构件现浇混凝土体积的1/2之和除以±0.000以上（不含±0.000）混凝土总体积。 |
| 7 | 围墙墙面砂浆粉刷，套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）时，是否可按内墙粉刷套用？ | 套用内墙抹灰定额子目。 |
| 8 | 高度超过2m的砖砌围墙，砖墙厚度一砖半以上，应如何计算脚手架？ | 计算双面内墙脚手架。 |
| 9 | 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）第六册第三章“水平定向牵引管道”定额中人工及机械费由地质不同，施工价格差距较大，能否对定额基价格作适当调整？ | 套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版）第六册第三章“水平定向牵引管道”定额，当土壤类别为一、二类土时，定额中人工及机械消耗量乘以0.75系数。 |
| 10 | 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）子目中的混凝土均按商品混凝土考虑，如采用现场搅拌混凝土，除按定额规定的混凝土换算外，涉及混凝土场内运输是否要另外计价？ | 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）子目中的混凝土均按商品混凝土考虑，如采用现场搅拌混凝土，除按定额规定的混凝土换算外，涉及混凝土场内运输，可套用机动翻斗车运输计算场内运输费用。 |
| 11 | 采用商品混凝土的工程，施工图纸中要求掺入抗裂膨胀剂等外掺剂时，如何计价？ | 普通商品混凝土施工图纸中要求掺抗裂膨胀剂等外掺剂的，按以下方法计价：1.外掺剂的费用为外掺剂的用量乘单价。 2.外掺剂的用量按施工图纸中载明的数量确定；施工图纸中未说明具体数量，只说明外掺剂的量按水泥用量的百分比计算确定的，则商品混凝土配合比的水泥用量参考《台州市预拌混凝土质量管理实施细则》（台建〔2021〕59号）规定的各等级商品混凝土最低水泥用量确定，即C25不低于220kg/m3、C30不于250kg/m3、C35不低于280kg/m3。 3. 外掺剂的单价按造价管理机构发布的信息价或市场询价，及合同约定的方法确定。 |

# Text boxes

文件